## Slide 1: PRESENTACIÓN FINAL: ANALISIS GEOESPACIAL PARA LA SELECCIÓN DE ZONAS DE ALMACENAMIENTO SUBTERRANEO EN COLOMBIA: CASO SINU-SAN JACINTO
Angie Lorena Garcia Ariza
Maestría en Ingeniería de Recursos Minerales
Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín
Medellín, Colombia
2023

## Slide 2: INTRODUCCIÓN
Hoy en día enfrentamos un problema de cambio climático debido al efecto invernadero causado por el incremento significativo de las concentraciones globales de dióxido de carbono como resultado de las actividades humanas desde 1750. Según el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático), el incremento global de dióxido de carbono es debido principalmente al uso de combustibles fósiles y a cambios en el uso del suelo.
APLICACIONES DEL CO2
Consecuencias del cambio climático:
Desglaciación: El derretimiento de los glaciares que trae como consecuencia aumento del nivel del mar (inundaciones), afectación en las corrientes oceánicas, alterando la climatología mundial (periodos de sequias o torrenciales), disminución del agua dulce para el consumo.
Desaparición de especies por sequias, cambios de temperatura en su ambiente, cambio de rutas migratorias o acidificación del agua.
Menor capacidad para generar energía hidroeléctrica.
Incendios forestales por el aumento en la temperatura.
Enfermedades de la piel por radiación solar y respiratorias por la contaminación del aire.
FUENTES DE EMISIONES DE CO2
Bebidas carbonatadas
Extintores
Transporte de órganos
Refrigerantes
Sintetizar aspirina
Combustible Diesel
Hoy en día enfrentamos un problema de cambio climático debido al efecto invernadero causado por el incremento significativo de las concentraciones globales de dióxido de carbono como resultado de las actividades humanas desde 1750. Según el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático), el incremento global de dióxido de carbono es debido principalmente al uso de combustibles fósiles y a cambios en el uso del suelo.
Figura 1- Tomado de informe del IDEAM (Pulido, Turriago, & Jiménez, 2016).

## Slide 3
ALCANCE
En este estudio se quiere evaluar específicamente la cuenca Sinú San Jacinto, esta cuenca aun es considerada una cuenca Frontera, lo que significa que ha sido poco estudiada. Además, en los pocos estudios realizados se define como una cuenca con bajo potencial de producción de hidrocarburos.
La cuenca de Sinú-San Jacinto se encuentra al NW del país, entre el sistema de Fallas de San Jacinto al E, la Falla de Oca (OF) al N, el frente de deformación del Cinturón del Caribe al NW, el sistema de Fallas de Uramita (U.F.S) al SW, y la Cordillera Occidental (WC) al S .
Figura 2- Tomado y modificado de ANH 2014.

## Slide 4
Objetivo General:
Identificar zonas con las características mas favorables para la exploración de almacenamiento subterráneo de CO2 en la Cuenca Sinú San Jacinto.
Objetivos Específicos:
Identificar los departamentos que generan mayor cantidad de CO2 en Colombia, para futuros proyectos.
Definir que áreas producen mayores emisiones de CO2 dentro de la Cuenca Sinu San Jacinto.
Encontrar la ubicación de cuerpos de lodo que afloran y podrian generar escape de gases.
Evaluar la espacialidad de datos de exploración disponibles por la ANH.
ALCANCE
Figura 3- Tomado y modificado de ANH 2010.

## Slide 5: DATOS
DATOS | TIPO DE DATOS |  | FORMATO DE ARCHIVO | FUENTE
EMISIONES DE CO2 EN CADA DEPARTAMENTO DE COLOMBIA | Cuantitativo Discreto | Vector Polígono | .cpg, .dbf, .prj, .sbn, .sbx, .shp, .xml, .shx | INGEI
EMISIONES DE CO2 EN CADA CIUDAD | Cuantitativo Discreto | Vector Polígono | .cpg, .dbf, .prj, .shp, .xml, .shx | INGEI
CUENCAS SEDIMENTARIAS DE COLOMBIA | Cualitativo Nominal | Vector Polígono | .dbf, .prj, .sbn, .sbx, .shp, .xml, shx | ANH
DOMOS DE LODO | Cualitativo Nominal | Vector Punto |  | Google Earth Engine
POZOS PERFORADOS | Cualitativo Nominal | Vector Punto | .cpg, .dbf, .gfs, .prj, .shp, .shx, .xml | ANH
SISMICA 2D | Cualitativo Nominal | Vector Línea | .cpg, .dbf, .prj, .shp, .shx, .xml | ANH
SISMICA 3D | Cualitativo Nominal | Vector Polígono | .cpg, .dbf, .gfs, .prj, .shp, .shx, .xml | ANH

## Slide 6: DATOS
Emisiones Pozos Sísmica 2D Sísmica 3D

## Slide 7: 1. Emisiones
HISTOGRAMA DE DATOS DE EMISIONES
El eje X muestra la cantidad de emisiones generadas y el eje Y nos la densidad de ciudades que generan esta misma cantidad de emisiones.
Se utilizó este método para verificar que no se esté omitiendo alguna ciudad relevante en cuanto a la emisión de CO2, además de las seis ciudades con mayor cantidad de emisiones que ya se han identificado.
Conclusión:
Solo las seis ciudades identificadas anteriormente presentan una una cantidad de emisiones relevante para este estudio, mientras las demás ciudades que se encuentran en la cuenca Sinú San Jacinto, generan de 511 a 6.66 Kton/año de CO2 de emisiones.

## Slide 8: 1. Emisiones
BARRANQUILLA, MALAMBO Y SOLEDAD presentan segun el inventario, las mayores emisiones dentro del limite de la Cuenca Sinu-San Jacinto; con un 4171.81 Kton/año.
Y seguido se encuentran MARÍA LA BAJA, CARTAGENA Y EL CARMEN DE BOLIVAR con emisiones de 1869.520 Kton/año.

## Slide 9
Centroides de Ciudades
Con mayores emisiones
Área más cercana a las mayores fuentes de emisiones
ANALISIS DE CIUDADES: FUENTES DE MAYORES EMISIONES
Barranquilla
Malambo
Soledad
María la Baja
Cartagena
El carmen de bolivar .

## Slide 10: 2. UBICACIÓN DE CUERPOS DE LODO
Va de oeste a este, del Sistema de Fallas de San Jacinto al Sistema de Fallas del Sinú.
Hace parte de un prisma de acreción formado contra el continente suramericano entre el Paleoceno y el Oligoceno (Flinch, 2003), e incluye una secuencia de rocas deformadas del Cretácico Tardío al Reciente, y sus sedimentos descansan inconformemente sobre gabros y basaltos de afinidad oceánica (Aguilera, 2011).
2.2.2 Cinturón Plegado del Sinú.
Va de oeste a este, del lineamiento del Sinú al Frente de Deformación del Caribe Sur; presenta muchos resumideros de hidrocarburos y su espesa secuencia sedimentaria del
Mioceno al Reciente está afectada por diapirismo de lodo (Aguilera, 2011).
INFORME PRELIMINAR DE ÁREAS DE INTERÉS REGIONAL PARA
ENCONTRAR YACIMIENTOS DE HIDROCARBUROS NO CONVENCIONALES
(SHALE GAS) A PARTIR DE INFORMACIÓN GEOFÍSICA (MAGNETOMETRÍA
Y GRAVIMETRÍA) EN LA CUENCA SINÚ-SAN JACINTO Bogotá, enero 2016 Wilson Quintero Camacho
Ingeniero Catastral y Geodesta, MSc.

## Slide 11: 3. POZOS

## Slide 12
POZOS
SISMICA 2D
SISMICA 3D
4. Analisis de disponibilidad de datos
Kernel Density
Average Nearest Neighbor
NN Analysis

## Slide 13
5. METODO DE
REGRESIÓN LOGÍSTICA
Volcanes de lodo Zona central de Emisiones Densidad de datos
Es un modelo que se usa para predecir la probabilidad de tener cierta clase como resultado, para problemas de clasificación en base a un conjunto de variables independientes.
Solo se aplica a eventos binarios: en este caso serian zonas con factibilidad económica de exploración, o sin factibilidad económica de exploración.
Dentro de este método se usan múltiples variables explicativas que afectan al valor de una variable dependiente.
La distribución de los valores en las variables explicativas dependerán del grado de influencia hacia el resultado de la variable dependiente.